## Slide 1
RAID

## Slide 2
RAID
RAID
● RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks )
- 여러 하드디스크를 하나의 디스크처럼 사용하는 것.
- 비용 절감 + 신뢰성 향성 + 성능향상 효과
1. 하드웨어 RAID
- 하드웨어 제조 업체에서 여러 개의 하드디스크를 RAID로 구성하여 공급
- 안정적이지만 가격이 비싸다.
2. 소프트웨어 RAID
- OS에서 지원하는 방식으로 저렴한 비용으로 안전한 데이터 저장

## Slide 3
RAID
RAID
123
단순볼륨
- 사용량 : 1G(N)
- 1개 디스크만
123
456
Linear RAID
- 사용량 : 2G(N)
- 2개 이상
- 첫 번째부터 순차적으로 저장
- 100%의 공간효율성
13
24
RAID 0
- 사용량 : 2G(N)
- 2개 이상
- 동시 저장
- 가장 빠름
- Stripping
- 디스크 크기가 다르면 100% 공간 효율 안됨
12
12
RAID 1
- 사용량 : 1G(N/2)
- 2개
- 동시 저장
- 결함 허용 제공
- Mirroring
● RAID 방식 비교
36
14
25
RAID 5
- 사용량 : 2G(N-1)
- 3개 이상
- 결함 허용 제공
- 패리티 정보 사용
- 패리티는 짝수다.
- 공간 효율 좋음
- 1개 디스크 손상시 복구
3
1
2
RAID 6
4
- 사용량 : 2G(N-2)
4개 이상
- RAID5의 개선
- 결함 허용 제공
- 중복 패리티 정보 사용
- 1개 디스크 손상시 복구
13
13
RAID 1
24
24
RAID 1
RAID 10

## Slide 4
RAID
RAID
● 패리티(parity) 비트로 데이터 복구 (짝수 패리티)
예) 000 111 010 011 데이터 저장
데이터 저장 방향
1
0
1
sdc
1
짝수 Parity 비트
복구
0
0
1
sda
0
1
0
1
sdb
0
1
0
1
sdc
1
0
0
1
sdd
1

## Slide 5
RAID
RAID
level | 특징
Linear raid | 2개 이상의 하드디스크를 1개의 볼륨으로 사용 앞 디스크부터 차례로 저장 (100% 공간 효율성 = 비용이 저렴)
raid 0 (stripe) | 단순히 데이터의 입출력을 빠르게 하기 위해 하드를 연결한다. 데이터 복구 기능이 없기 때문에 장애 발생 시 전체 데이터 손실 속도 ↑↑↑ 안정성 ↓↓↓
raid 1 (mirroring) | 빠른 속도에 장애복구기능이 추가 됐다. (0보다는 느림) 하나의 하드에 데이터를 저장하면 다른 하드에 똑같이 복사하여 저장 이로 인해 하나의 하드에 장애가 발생해도 데이터를 온전히 복구해낸다. 안정성 ↑↑↑↑↑
raid 2 | level 2는 장점이 거의 없기 때문에 사용하지 않는다.
raid 3 | 한 개의 하드에 패리티 정보를 저장, 나머지 하드에 데이터를 byte 단위로 분산시킨다. 그 상태에서 하나의 하드에 장애가 발생하면 패리티 정보로부터 손실된 데이터를 복구
raid 4 | level 3과 동일하지만 데이터를 block 단위로 분산시킨다.
raid 5 | 현재 가장 많이 사용되고 있는 level. 패리티 정보를 모든 하드에 분산시킨다. 문제가 발생한 경우 정상적으로 동작하는 다른 하드에서 손실된 데이터를 가져온다.
raid 6 | level 5와 유사하지만 이중 패리티를 구성함으로써 장애복구기능을 향상시켰다. 하지만 요즘은 하드가 대용량 추세로 가면서 복구시간이 길어졌고, 이로 인해 복구 중에 장애가 발생할 확률이 높아졌다.
raid 10 (1+0) | level 0의 빠른 속도와 level 1의 안정적인 복구를 합쳐놨다. 'level 1 하드 2개' + 'level 1 하드 2개' ┗ level 0 으로 묶음┛
※ RAID level 별 특징

## Slide 6
RAID
RAID
level | 방식 | 하드 개수 | 구성
- | Linear RAID | 2개 이상 | 1G + 1G = 2G
0 | stripe 단순 하드 연결 | 2개 이상 | 1G + 1G = 2G
1 | mirroring 동기화 | 2개 이상 | 1G + 1G = 1G
2 | 백업 / 데어터 별도 | 2개 이상 | 1G + 1G = 1G
3 | 패리티 영역 추가 [byte] | 3개 이상 | 1G + 1G + 1G = 2G
4 | 패리티 영역 추가 [block] | 3개 이상 | 1G + 1G + 1G = 2G
5 | 분산 패리티 영역 추가 | 3개 이상 | 1G + 1G + 1G = 2G
6 | 이중 분산 패리티 영역 추가 | 4개 이상 | 1G + 1G + 1G + 1G = 2G
10 | level 1 + level 0 | 4개 이상 | 1G + 1G + 1G + 1G = 2G
※ 하드디스크의 입출력 속도를 높이거나 장애시 복구를 위해 여러개의 하드디스크를 묶어 사용하는 것