## Slide 1
Subneting

## Slide 2
Subneting
Subneting
※ 192.168.63.125 /25 (Network ID 192.168.63.0 , Broadcast 192.168.63.127)
1) Subnet Mask : 255.255.255.128 → /25 (prefix)
2) Network 개수 :
3) Host 범위 :
192.168.63.
0
0
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
0
1
1
1
1
1
1
1
~
192.168.63.
1
0
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
1
1
1
1
1
1
1
1
~
※ 192.168.63.125 /24 를 2개의 network로 나누면?
192.168.63.
x
1
0
0
0
0
0
0
0
255.255.255.
IP 주소 :
S/M :
- 1번 IP 주소 범위 : 192.168.63.0 ~ 192.168.63.127
- 2번 IP 주소 범위 : 192.168.63.128 ~ 192.168.63.255

## Slide 3
Subneting
Subneting
1) Subnet Mask : 255.255.255.192 → /26 (prefix)
2) Network 개수 :
3) Host 범위 :
※ 192.168.63.125 /26 (Network ID 192.168.63.64 , Broadcast 192.168.63.127)
192.168.63.
0
0
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
0
0
1
1
1
1
1
1
~
192.168.63.
0
1
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
0
1
1
1
1
1
1
1
~
192.168.63.
1
0
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
1
0
1
1
1
1
1
1
~
192.168.63.
1
1
0
0
0
0
0
0
192.168.63.
1
1
1
1
1
1
1
1
~
※ 192.168.63.125 /24 를 60개의 host가 사용 가능하게 subneting하면?
192.168.63.
x
1
1
0
0
0
0
0
0
255.255.255.
IP 주소 :
S/M :
x
- 1번 IP 주소 범위 : 192.168.63.0 ~ 192.168.63.63
- 2번 IP 주소 범위 : 192.168.63.64 ~ 192.168.63.127
- 3번 IP 주소 범위 : 192.168.63.128 ~ 192.168.63.191
- 4번 IP 주소 범위 : 192.168.63.192 ~ 192.168.63.255

## Slide 4
Subneting
Subneting
1) Subnet Mask : 255.255.255.224 → /27 (prefix)
2) Network 개수 :
3) Host 범위 :
※ 192.168.63.125 /27 (Network ID 192.168.63.96 , Broadcast 192.168.63.127)
192.168.63.
x
1
1
1
0
0
0
0
0
255.255.255.
IP 주소 :
S/M :
x
x
- 1번 IP 주소 범위 : 192.168.63.0 ~ 192.168.63.31
- 2번 IP 주소 범위 : 192.168.63.32 ~ 192.168.63.63
- 3번 IP 주소 범위 : 192.168.63.64 ~ 192.168.63.95
- 4번 IP 주소 범위 : 192.168.63.96 ~ 192.168.63.127
- 5번 IP 주소 범위 : 192.168.63.128 ~ 192.168.63.159
- 6번 IP 주소 범위 : 192.168.63.160 ~ 192.168.63.191
- 7번 IP 주소 범위 : 192.168.63.192 ~ 192.168.63.223
- 8번 IP 주소 범위 : 192.168.63.224 ~ 192.168.63.255